.....................................................

/nazwa, pieczątka Zamawiającego/

znak sprawy: BIP.271.9.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa  materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin.

Zamawiający:

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin

tel. (81) 7570901

fax (81) 757010; 757028

NIP : 713-17-80-870

Regon: 431019610

Zatwierdził :

Wójt

Andrzej Marcin Chabros

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Ludwin 21-075 Ludwin 51  tel (81) 7570901 fax (81) 757010 ; 75 70 028

NIP: 713-17-80-870  Adres strony internetowej : www.ludwin.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia  Przetarg nieograniczony (art.39 Pzp)

III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa  materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin. oraz świadczenie usługi ciągnikiem kołowy ze  skrapiarką do bitum

Zadanie 1 - Emulsja

Dostawa  20t  drogowej emulsji asfaltowej  k1 65% szybkorozpadowej   niemodyfikowanej rodzaju K1-65, spełniającej wymagania PN-B-24003:1997; WT-EmA-99” –  IBDiM wraz z dostawą do miejscowości Ludwin.  Dostawa w partiach 4000-5000kg, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, uzależnionych  od warunków atmosferycznych gwarantujących właściwą technologię prowadzonych  robót

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV- 441113600-1 Bitum i asfalt

Zadanie 2 – Ciągnik kołowy ze  skrapiarką do bitum 500dm3 świadczenie usług ciągnik kołowy ze  skrapiarką do bitum 500dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo- konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi          odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1-65% do wbudowania 20t.

Wymagania dotyczące skrapiarki:

Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie   na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i  poprzecznym.  Skarpiarka powinna być wyposażona w wąż zakończony lancą uzbrojoną w dyszę rozpryskową    oraz zawór odcinający (obsługę węża zapewnia Zamawiający).

Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni,  skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:

-    temperatury rozkładanego lepiszcza (Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać

następującą  temperaturę emulsja K1-65	 - od 40 do 50oC,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać       zbiornik izolowany termicznie(temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa       niż +5oC.) oraz niezbędne urządzenie do podgrzania emulsji do wymaganej temperatury.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV- 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

Zadnie 3 - Kruszywo .

1 ) dostawa 200t grysu kamiennego dolomitowego w przedziale  frakcji     2-8mm

2) dostawa  170t  kruszywa drogowego mieszanki dolomitowej w przedziale frakcji 0-31,5 mm

Przedmiotem zamówienia są następujące elementy składowe:

- zakup, załadunek, transport dowolnym środkiem transportu i rozładunek na placu

rozładunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcę,

- załadunek i transport samochodem samowyładowczym  w partiach 10-12t kruszywa

pozostawanie w stanie załadunku do dyspozycji  przedstawiciela Gminy do 12 godz.

od potwierdzonego terminu przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz

przemieszczanie się po terenie Gminy (wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu) w

trakcie realizacji robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych

Kruszywo można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego usług w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających stosowanie właściwej technologii przeprowadzanych robót naprawczo-konserwacyjnych

Do każdej z nazw przykładowych znaków towarowych, typów urządzeń, które zostały wymienione w   specyfikacji – dodaje się słowo „lub równoważne”.  Za „równoważne” rozumie się urządzenia lub materiały o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV- 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

CPV- 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

CPV- 44113600-1 Bitum i asfalt

2. Rodzaj zamówienia: dostawy

3. Miejsce realizacji: teren Gminy Ludwin.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonana zamówienia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki z ust 1 pkt 1 i 4  powinien spełnić co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust .2. powinien spełnić każdy z wykonawców.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

2). wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

3). Potencjał techniczny oraz Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

5). Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ)

3. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1, 2, 5.

1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2). pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)- w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust .2.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

1). dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1) dokumenty wymagane w ust  1 pkt 2,3  oraz ust 2 pkt1-4  winien złożyć każdy Wykonawca.

2) pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców lub oddzielnie.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:

pisemnie na adres: Gmina Ludwin 21-075 Ludwin 51

za pomocą faksu na nr ( 81) 7570028; 81 75 70 010

drogą elektroniczną : ludwin@lubelskie.pl

5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami są :

a) W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:                 ;  Jarosław Czuchaj  b) W zakresie proceduralnym osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami to Szymon Czech

6. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym, mowa w ust .6. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w ust.6.

9. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

13. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl. Na stronie tej Zamawiający będzie również zamieszczał inne informacje związane z niniejszym postępowaniem zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ludwin, pokój nr 13 (budynek agronomówki)

VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IX. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

7. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r, Nr 153 poz.1503 z późn zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

12. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

13. Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.

15. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperta z ofertami wycofanymi nie będzie otwierana.

16. Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub trwale zamkniętych opakowaniach :

1)  koperta zewnętrzna powinna być zaadresowanych na adres : Gmina Ludwin 21-075 Ludwin 51  oraz powinna zawierać napis : „Oferta –materiały na drogi”

2) na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis : „Oferta –materiały na drogi”

18. Na ofertę składają się :

1) formularz oferty (wg wzoru zał. nr 1) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ)

3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ)

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo

zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)- w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w pokoju obsługi finansowe szkół  u Pani Anny Białoty (gabinet obok USC ) w Urzędzie Gminy Ludwin najpóźniej do dnia 5-07-2011r do godz. 8:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5-07- 2010r o godz. 8:05 w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Gminy Ludwin w pokoju nr 10 (Sala konferencyjna).

4. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, przy czym obecność Wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

5. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt XIII SIWZ.

6. Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny Cena w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich.

Cena winna być podana oddzielnie jako wartość brutto, wartość netto, wartość podatku VAT – w poszczególnych pozycjach, a także za całość przedmiotu zamówienia i powinna być wyrażona liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi tj: czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w SIWZ, czy Wykonawca przyjmuje warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy. 2. Komisja przeprowadzi ocenę na podstawie kryterium:

cena oferty 100%

3. Do kryterium zostanie zastosowana ocena oferty na podstawie punktowej skali ocen od 0 do 10 pkt. Z dokonanej oceny zostanie obliczona indywidualna ocena każdej oferty. Najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych na podstawie w/w oceny.

Przyjęta metoda przyznanych punktów za cenę polegać będzie na ocenie każdej oferty przez każdego członka komisji przetargowej według 10 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza, czyli najniższa cenowo otrzymuje 10 pkt w ocenie indywidualnej.  Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru:  (cena najkorzystniejszej oferty/ cena badanej oferty) x 10 pkt  Po zsumowaniu tak obliczonej ilości punków zostanie ustalona kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty.

2. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ludwin oraz na stronie internetowej www.ludwin.powiatleczynski.pl

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest :

1) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2) w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie – Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonywania zamówienia przed zawarciem umowy.

3) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na poszczególne zadania.

XIX. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XXII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje, dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XXV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej : ludwin@lubelskie.pl

Spis załączników :

| Załącznik Nr 1 - | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 - | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik Nr 3 - | Projekt umowy |
| Załącznik Nr 4 - | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych |

__________________________________

Ludwin, dnia 27-06-2011r.

Załącznik Nr.1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Ludwin reprezentowana przez Wójta Gminy

Ludwin 51A ,21-075 Ludwin Strona www.ludwin.powiatleczynski.pl

E-mail  ludwin@lubelskie.pl Godziny urzędowania pn.-pt. od  7.30-15.30

Telefon/fax 081 7570901/28

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Dostawa  materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty (całkowita wartość zamówienia)

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 - Emulsja |  |
| 1. | Dostawa drogowej emulsji asfaltowej k1 65% szybkorozpadowej | t | 20 |  |  |  |
| SUMA |  |  |
| Zadanie 2 –. Ciągnik kołowy ze skrapiarką do bitum |  |
| 1. | Cena pracy przy wmontowaniu 1 t emulsji wynosi | t | 20 |  |  |  |
| SUMA |  |  |
| Zadnie 3 - Kruszywo . |  |
| 1. | dostawa grysu kamiennego dolomitowego w przedziale frakcji 2-8mm | t | 200 |  |  |  |
| 2. | dostawa 500t kruszywa drogowego mieszanki dolomitowej w przedziale frakcji 0-31,5 mm | t | 170 |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:                     r.

Termin płatności:.......... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa  materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dotyczące :

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………………………………..

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

Zał.  nr 3

UMOWA

Zawarta w dniu           r. pomiędzy Gminą Ludwin reprezentowaną przez:

1.  Wójt Gminy                               -			Andrzej Marcin Chabros

zwaną w dalszej części umowy ‘’Zamawiającym’’,

a

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej części umowy ‘’Wykonawcą’’

o treści następującej:

§  1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne  w trybie – przetarg nieograniczony w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.Przedmiotem umowy jest Dostawa  materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin. oraz świadczenie usługi ciągnikiem kołowy ze  skrapiarką do bitum

Zadanie 1 - Emulsja

Dostawa  20t  drogowej emulsji asfaltowej  k1 65% szybkorozpadowej   niemodyfikowanej rodzaju K1-65, spełniającej wymagania PN-B-24003:1997; WT-EmA-99” –  IBDiM wraz z dostawą do miejscowości Ludwin.  Dostawa w partiach 4000-5000kg, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, uzależnionych  od warunków atmosferycznych gwarantujących właściwą technologię prowadzonych  robót

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV- 441113600-1 Bitum i asfalt

Zadanie 2 – Ciągnik kołowy ze  skrapiarką do bitum 500dm3 świadczenie usług ciągnik kołowy ze  skrapiarką do bitum 500dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo- konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi          odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1-65% do wbudowania 20t.

Wymagania dotyczące skrapiarki:

Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie   na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i  poprzecznym.  Skarpiarka powinna być wyposażona w wąż zakończony lancą uzbrojoną w dyszę rozpryskową    oraz zawór odcinający (obsługę węża zapewnia Zamawiający).

Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni,  skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:

-    temperatury rozkładanego lepiszcza (Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać

następującą  temperaturę emulsja K1-65	 - od 40 do 50oC,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać       zbiornik izolowany termicznie(temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa       niż +5oC.) oraz niezbędne urządzenie do podgrzania emulsji do wymaganej temperatury.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV- 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

Zadnie 3 - Kruszywo .

1 ) dostawa 200t grysu kamiennego dolomitowego w przedziale  frakcji     2-8mm

2) dostawa  170t  kruszywa drogowego mieszanki dolomitowej w przedziale frakcji 0-31,5 mm

Przedmiotem zamówienia są następujące elementy składowe:

- zakup, załadunek, transport dowolnym środkiem transportu i rozładunek na placu

rozładunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcę,

- załadunek i transport samochodem samowyładowczym  w partiach 10-12t kruszywa

pozostawanie w stanie załadunku do dyspozycji  przedstawiciela Gminy do 12 godz.

od potwierdzonego terminu przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz

przemieszczanie się po terenie Gminy (wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu) w

trakcie realizacji robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych

Kruszywo można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw.

5.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany udokumentować pochodzenie dostarczonych

materiałów.

6. Do dostarczonych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.

§  2

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia do                 -2011 .

§  3

Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wynikającym z:

1)niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,

§  4

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na

kwotę brutto  -zł    słownie:         zgodnie ze złożoną ofertą.

2.Wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu w wyniku zmniejszenia zakresu

rzeczowego dostaw zgodnie § 1 ust. 3 umowy.

3.Wynagrodzenie za dostawy określone w ust. 2 i ust. 3 zostanie obliczone przy zastosowaniu

wskaźników cenotwórczych-ceny jednostkowej podanej w ofercie stanowiącej integralną

część niniejszej umowy.

§  5

1.Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna przelewem w terminie 30dni od daty

wykonania dostaw oraz otrzymania rachunku po uprzednim potwierdzeniu wykonania.

2.Strony przewidują możliwość rozliczenia częściowego w cyklach miesięcznych.

§  6

1.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli Wykonawca:

a)nie dotrzymuje warunków umowy,

b)straci wiarygodność finansową.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.   W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu   wykonania części umowy.

§  7

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych dostaw wg daty odstąpienia od umowy.

§  8

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

a) wstrzymania lub odstąpienia od wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia,

b)zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2.Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§  9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                     			Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika:

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa  materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin. oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

.............................................................

podpis osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy